Netsimul
Diskrétní simulátor provozu v počítačové síti
# Zadání
Uživatel si v okně nakliká topologii sítě: koncové uzly, síťové prvky a servery (dále souhrně uzly), spoje mezi uzly a jejich kapacity. Pro jednotlivé uzly je možnost nastavit jejich parametry. Uživatel zadá čas simulace. Koncové uzly posílají požadavky serverům, které na ně odpovídají. Dále síťové prvky komunikují navzájem ohledně optimální trasy a dále posílají menší množství dat uzlům okolo. Pro koncový uzel je možnost nastavit možnost chování “komunikuj náhodně”. Je možnost načtení “skriptu” s přednastavenými parametry simulace. Implementace v C#
# Zvolené algoritmy a datové struktury
Jádro diskrétní simulace vyzvedává ze simulačního kalendáře proces s nejmenším časem plánu a předává řízení metodě popisující činnost tohoto procesu, aby se vykonala naplánovaná událost. Simulace běží dokud jsou v kalendáři nějaké události nebo, pokud nejmenší čas plánu je vyšší než čas běhu simulace.
Do kalendáře se plánují události – záznamy udávající, který proces kdy očekává jakou událost (kdo, kdy, co). Kalendář je implementován jako seznam událostí, tzn. je to instance generické třídy List<Event>. Procesy čekající reálně ve frontách se plánují do kalendáře na čas, kdy dokončí své čekání. (zdroj: Pavel Topfer, prezentace k přednášce Programování II, http://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer/ppt/P-8.pdf)
Síťové prvky používají pro výběr optimální trasy směrovací protokol RIP dle RFC 1058 ve zjednodušené implementaci pro daný model. Metrikou je zvolen „hop count“ - počet uzlů na cestě k cíli. Je implementováno přepočítávání metrik, časovače, posílání požadavků a příjem odpovědí.
Routovací tabulka byla navržena s požadavkem na co nejrychlejší zjištění spoje pro danou adresu s nejmenší metrikou. Je implementována hašovací tabulkou, která adrese přiřazuje záznam – datovou strukturu, obsahující síťovou adresu, spoj, metriku a poznámku, zda je záznam platný. Routovací tabulka má metodu pro vložení záznamu, která se rozhodne, zda jde o novou adresu (a záznam automaticky vloží) či jen o aktualizaci (potom se nový záznam vloží jen pokud starší vypršel, nebo měl horší či stejnou metriku – při stejné metrice dochází k aktualizaci doby platnosti). Záznamům jsou přiřazeny časovače jakožto události v rámci simulace.
Simulační kalendář je implementován jako seznam událostí. Při vkládání události se neudržuje chronologická posloupnost, nýbrž se použije metoda Add generické třídy List<Event>. Pro metody odebrání procesu z kalendáře a nalezení procesu s nejmenším časem plánu se používá lineární průchod seznamem. Implementace je převzatá z ukázek kódu k přednášce. (odkaz http://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer/CS/Simulace-u.cs) Pro použití složitějších struktur či jen modifikaci dané implementace nebyl shledán praktický důvod.
Spoje mezi uzly fungují obousměrně, oba připojené uzly mohou v libovolný okamžik poslat data protějšku. Zároveň má spoj kapacitu, omezující počet packetů, které dopraví za jednotku času, bez ohledu na směr. Bylo rozhodnuto, že spoj bude fungovat „asynchronně“, tj. uzel, který chce poslat data zavolá zvláštní metodu spoje, která vloží packet do vnitřní fronty. Spoj jako proces potom funguje „zacykleně“ - ze stavu pro zpracování packetů přijatých k dopravě se vždy v čase T+1 naplánuje do stavu pro zpracování packetů přijatých k dopravě. Ve stavu pro zpracování packetů spoj zpracuje packety z fronty s ohledem na svoji kapacitu. Pro každý packet se pak již diskrétně naplánuje jeho vlastní doručení. Tento způsob umožňuje zachovat jednoduchost fronty v kalendáři pro většinu ostatních procesů a zároveň složitější plánování doručení s ohledem na kapacitu spoje. Další uvažované řešení - s pomocí různých proměnných, které by plánovaly doručení s ohledem na kapacitu, s využitím pouze existujícího prostředí bylo zavrženo pro přílišné znepřehlednění kódu. Možnost přepsání existujícího prostředí se zpočátku nešikovně zavrhlo pro snahu získat v základu funkční verzi, následně, pro nedostatek času a vysokou náchylnost k chybám ovlivňujících jádro samotné aplikace, již bylo rozhodnutí ponecháno.
Z dalších algoritmů lze jmenovat QuickSort pro třídění v rámci některých výstupů.
# Program
Program je postavěn s využitím návrhového vzoru Model – View – Controller (MVC) .
Program lze rozdělit do 4 modulů – Simulace, Model, XMLIO a GUI.
Modul Simulace je Controller, zde probíhá vlastní simulace. Modul Model uchovává uživatelský vstup a výstup ze Simulace. Modul XMLIO je Controller, který načítá model z a ukládá výsledky do XML souboru - “skriptu”. Modul GUI je View a Controller pro grafické rozhraní. Načítá vstup od uživatele do modelů a zobrazuje uživateli výstup z modelů, spouští ovladač simulace. Grafické rozhraní je postaveno na knihovně GTK.
Program má kromě souhrných výsledků implementovaný i Logger, který sbírá podrobné informace o běhu programu, včetně půběhu simulace. Standardně se na konzoli vypisují zprávy typu ERROR, WARNING a INFO, které poskytují základní přehled o dění v programu. Do textového souboru trasim.log se ukládá podrobný výpis až včetně zpráv typu DEBUG, které kromě jiného ukazují i detailní dění v rámci simulace. Pro logování je použita knihovna log4net.
## Simulace
Třídy Model, Event, Calendar, Process, State z přednášky. Třídy Node, EndNode, ServerNode, EndpointNode, NetworkNode, Link, Packet, DataEnvelope, RoutingMessage, Request, Response, RoutingTable, Record, SimulationController
### Simulační jádro
Třída Event drží informace o události simulace, událost je popsána trojicí Process, State, int, která označuje, kdy má který proces být v jakém stavu.
Ve třídě Calendar se nachází kalendář událostí v LSS. Kalendář umí vrátit první událost nalezením minima lineárním průchodem LSS; umí vložit událost do kalendáře, kde ošetřuje, že se událost stane v době běhu simulace a zahodí pozdější události; umí odebrat Proces z kalendáře lineárním průchodem.
Abstraktní třída Process má metody Schedule, která vytváří novou událost a vkládá ji do kalendáře, a CancelPlan, která daný proces vyřadí z kalendáře. Dále má abstraktní metodu ProcessEvent, která se volá při zpracování události
Třída State nese informace o stavu procesu. V průběhu práce se ukázalo, že pouhý výčet stavů není postačující a tak stav nese dvě informace – vlastní stav a dodatečnou informaci typu Packet.
Samotné stavy jsou popsány v následující tabulce:
Stav	Popis
SEND	Posílej packety (pro objekty typu Node a Link)
RECEIVE	Zpracuj přijaté packety (pro objekty typu Node a Link)
TOGGLE	Změň stav linku z active na passive a naopak
UPDATE_TIMER	Pošli “Response” (pro NetworkNode)
INVALID_TIMER	Označ záznam v routovací tabulce jako neplatný (pro Record)
FLUSH_TIMER	Odstraň záznam z routovací tabulky (pro Record)

Ve třídě Model je implementováno samotné simulační jádro, které bere z kalendáře jednotlivé události a volá metodu ProcessEvent příslušného procesu
### Objekty simulace
Třída Packet je informace o datech tekoucích po síti. Packet má dvě adresy, zdrojovou a cílovou. Pro zjednodušení je jako adresa použit typ integer. Dále má velikost – desetinné číslo (decimal) a hopCounter (integer). HopCounter představuje počítadlo NetworkNodů, přes které byl Packet směrován. NetworkNode zahodí Packet, kde HopCounter přesáhne stanovenou mez. Packet může být označet jako traced (sledovaný). V takovém případě inicializuje spojový seznam dvojic <string, int>, ve kterém uchovává jméno Node a čas, kdy byl packet zpracován daným Node.
Zvláštní případ Packetu je RoutingMessage – zpráva, kterou si posílají NetworkNody mezi sebou pro aktualizace routovacích tabulek. RoutingMessage je abstraktní třída, která drží pouze informaci o Linku, kterým byla poslána. Jelikož se posílá mezi NetworkNody, má zdrojovou adresu vždy int.MinValue a cílovou vždy int.MaxValue. Má dvě dcery: Request a Response. Třída Request je prázdná obálka, má vždy velikost 1. Třída Response nese routovací tabulku odesílatele a její velikost je počet záznamů v tabulce.
Abstraktní třída Node představuje uzel v síti bez rozlišení jeho druhu. Uzly dle specifikace jsou realizovány jako potomci třídy Node. Podrobná hierarchie plyne z diagramu níže. Objekty Node mají jméno (string). V rámci metody ProcessEvent této třídy se sbírají informace o trase packetu.
Process
Node
EndpointNode
NetworkNode
EndNode
ServerNode

Abstraktní třída EndpointNode představuje “koncový uzel” ve smyslu odkud a kam se posílá Packet. EndpointNode má vlastnost Address, která představuje jeho adresu na síti. Objekty typu EndpointNode mají nejvýše jeden Link – spoj s okolím.

Třída EndNode je koncový uzel ve smyslu specifikace. EndNode posílá Packety, které dostane jako dodatečnou informaci stavu SEND. Packety se generují v SimulationControlleru. EndNode si při odesílání poznamenává, kolik času uplynulo od posledního odesílání – toto v součtu tvoří čas strávený čekáním, dále počet odeslaných packetů a součet velikostí dat, které byly odeslány. EndNode může obdržet Packet – odpověď od Serveru – naplánováním do stavu RECEIVE. EndNode si udržuje informaci o počtu přijatých packetů. Nenulový rozdíl počtu odeslaných a přijatých packetů implikuje možný problém v síti – výpadek, nedostatečná kapacita spojů nebo příliš nízký čas simulace, který neumožní výměnu směrovacích informací. Pokud EndNode obdrží RoutingMessage, směrovací informace, které si vyměňují NetworkNody, zahodí jej a tato zpráva neovlivní sběr informací. Pokud však EndNode obdrží packet, který má jinou cílovou adresu, než je adresa daného EndNode, poznamená si toto nikoliv jako “přijatý packet”, ale jako “chybně přijatý packet”. Nenulový počet chybně přijatých packetů opět implikuje problém v síti, například když NetworkNode má zvolený EndNode jako výchozí cestu.
Třída ServerNode představuje server ve smyslu specifikace. ServerNode přijímá packety od EndNode a generuje na ně odpovědi. Ve stavu RECEIVE vygeneruje “čekací čas” a odpověď. Odpověď je Packet, který směřuje od daného ServerNode na adresu odesílatele Packetu, na který odpovídáme. Velikost odpovědi je rovna velikosti přijatého Packetu. ServerNode se sám naplánuje do stavu SEND po odpovídající čekací době. Ve stavu SEND pak pouze odešle daný Packet. ServerNode sbírá informace o počtu pracovaných packetů a průměrné době čekání, počtu chybně přijatých packetů (viz EndNode) a celkové době čekání.
Třída NetworkNode je router – síťový prvek ve smyslu specifikace. NetworkNode předává Packety po síti. Na rozdíl od EndpointNode, nemá adresu a má více síťových rozhraní – pole Linků. Link se do NetworkNode připojuje metodou ConnectLink, která také, kromě nutných kontrol a zaznamenání Linku, zakládá záznamy do routovací tabulky, když byl připojen EndpointNode, jelikož ti se neúčastní routovacího protokolu. Zde se také aktualizuje záznam o zvolené “výchozí bráně”. Ta je implementována pomocí proměnné typu Link, která se použije, nebude-li jiný vhodný záznam v routovací tabulce. Při volání ConnectLink je možnost přes boolskou proměnnou označit vkládaný Link jako výchozí bránu.
Při zpracování události ve stavu RECEIVE se nejprve zvýší HopCounter Packetu a pokud je v povoleném limitu, dojde k jeho zpracování podle typu: pokud jde o Request, naplánuje se odeslání Response příslušným Linkem; naopak, pokud jde o Response, dojde k aktualizaci routovací tabulky. Nakonec, nešlo-li o RoutingMessage, dojde k výběru destinace z routovací tabulky a následnému naplánování Packetu k odeslání s náhodným zpožděním. Při výběru destinace a odeslání packetu se aktualizují údaje o využití daného Linku (kolikrát jim byl poslán Packet), tam však nejsou zahrnuty směrovací packety. NetworkNode má hashovací tabulku, kde jednotlivým Packetům přiřazuje konkrétní Link. Před vložením se ověřuje, ža daný Packet už není ve zpracování.
Aktualizace routovací tabulky probíhá tak, že pro každý záznam v přijaté tabulce iniciujeme vložení záznamu v lokální tabulce a přitom zvýšíme metriku o 1. Odeslání Response probíhá tak, že buď přes každý připojený Link, nebo přes jeden vybraný Link (po obdržení Request), pošleme naší routovací tabulku, zabalenou do Response packetu. Odeslání Request probíhá tak, že přes každý připojený Link pošleme Request packet.
Při zpracování události ve stavu SEND se příslušnému Linku předá Packet, který je součást dodatečné informace stavu. Příslušný Link se najde v Hashovací tabulce, kam byl uložen při naplánování.
NetworkNode má parametry update, flush a expiry, což jsou časovače pro aktualizaci záznamů v routovací tabulce. Jejich fungování je popsáno v dalších odstavcích.
Při zpracování události ve stavu UPDATE TIMER se zavolá odeslání Response všem připojeným Linkům a naplánuje se další UPDATE TIMER v čase T+update. První UPDATE TIMER se nastaví v SimulationControlleru v čase 0
NetworkNode sbírá informace o počtu zpracovaných packetů, celkovém čase stráveném čekáním a jeho poměru k času simulace (kolik procent času čekal) a k počtu zpracovaných packetů (průměrná doba čekání). Dále, informace o počtu odeslaných a přijatých RoutingMessage a jejich poměr ku počtu zpracovaných zpráv. Nakonec, počet zahozených packetů a jejich poměr ku počtu zpracovaných packetů bez odeslaných routovacích zpráv (tedy opravdu počtu přijatých packetů)
Routovací tabulka je implementována třídou RoutingTable. RoutingTable si vytváří každý NetworkNode. RoutingTable má parametry – časovače: flush a expiry. Flush se předpokládá vyšší než expiry. Při vypršení expiry se záznam označí jako “prošlý” a nebude se dále používat, nebude však odstraněn do vypršení flush a do té doby může být aktualizován. Záznamy jsou uchovávány v Hashovací tabulce (Dictionary<int,Record>), která má pro každou adresu přiřazen konkrétní záznam.
Pro vkládání záznamu slouží metoda SetRecord, která se rozhodne, zda se vkládá záznam nový, nebo zda se modifikuje existující záznam – v případě, že původní je nastaven jako expired, nebo má horší metriku než nový záznam. Metrika je hop count – počet Nodů na cestě k cíli. Pokud přišel záznam s horší metrikou pro stále platný záznam v routovací tabulce, nedojde ke změně. Při samotné změně se záznamům vedoucím k jinému NetworkNode nastaví časovače.
NetworkNode volá metodu GetLinkForAddr, která vrátí Link podle záznamu pro danou adresu, nebo null, pokud záznam neexistuje nebo je prošlý.
Samotný záznam je instance třídy Record. Record je dědic třídy Process. Má parametry: adresa (int), směr (Link), metrika (int), platný (bool). Record zná maxHop a odkaz na svoji RoutingTable. Směr a metriku lze měnit. Metrika se nikdy nenastaví vyšší než-li maxHop.
Record zpracovává události typu INVALID_TIMER a FLUSH_TIMER. Při INVALID_TIMER se nastaví jako prošlý, při FLUSH_TIMER zavolá metodu pro odstranění záznamu z routovací tabulky.
O přenos packetu mezi dvěma sousedními Nody se stará Link. Link má jméno (string), capacity (decimal) a dva uzly (Node). Link může být ve stavu Active nebo Passive. Link přijímá Packet k předání metodou Carry, která kromě smotného Packetu určuje zdrojový a cílový Node. Důvodem je, že Link je oboustranný spoj a adresy v Packetu určují zdroj a cíl v celé síti, tedy samotný Link kdesi na cestě mezi zdrojem a cílem packetu potřebuje informaci o směru toku. Navíc, v Packetu jsou adresy, kdežto Link potřebuje instance Node. V Carry Link zabalí Packet do “obálky” DataEnvelope, která obsahuje určení směru a aktuální simulační čas přijetí Packetu. Obálky DataEnvelope tvoří frontu v LSS. Pokud ovšem bylo zavoláno Carry, ale Link nebyl v daný okamžik aktivní, packet bude zahozen. Link je naplánován do stavu Receive v SimulationControlleru a po každém Receive se znova naplánuje v čase T+1.
Ve stavu RECEIVE Link bere obálky z fronty dokud součet velikosti přenášených dat v daném kroku je menší než kapacita Linku. Pro každou obálku se rozhodne, zda ji ponechá ve frontě a přenos potrvá déle nebo zda celou obálku (či její zbytek) dopraví v daném kroku celou. V tomto případě se Link naplánuje do stavu SEND v čase T+1.
Ve stavu SEND Link, je-li aktivní, naplánuje cílový Node do stavu RECEIVE v čase T, zvýší počítadlo času čekání o rozdíl aktuálního času a času přijetí obálky, zvýší počet odeslaných obálek a zvýší počet dopravených dat o velikost packetu. Pokud Link nebyl aktivní, nedělá nic a dojde ke ztrátě dat.
Ve stavu TOGGLE Link změní stav z Active na Passive a naopak, zvýší počítadlo aktivního resp. pasivního času a v případě, že Link se stal Passive, zruší všechny své naplánované události v Kalendáři, čímž dojde ke ztrátě přenášecých packetů. Stavy TOGGLE jsou naplánovány v SimulationControlleru.
Link sbírá informace o počtu dopravených packetů, velikosti odeslaných, dopravených a ztracených dat, včetně poměrného vyjádření, zvlášť sleduje procento dat ztracených v Carry, kdy Link nebyl aktivní (Node poslal data do neaktivního Linku). Sleduje se aktivní a pasivní čas, procento pasivního času, průměrná velikost dat přenesená za jednotku času, průměrná čekací doba obálky ve frontě a průměrné vytížení Linku jako poměr průměrné velikosti dat za jednotku času ku kapacitě Linku.
Obálka je instance třídy DataEnvelope, která obsahuje vlastní packet, instance Node pro odesílatele a přijímatele, záznam o čase přijetí (int) a velikost “nedopravené části packetu” - tj. pokud se doručuje ve více krocích, kolik dat ještě zbývá doručit.
### Ovladač - SimulationController
Třída SimulationController převádí informace z modulu Model do modulu Simulace. Bere instance NetworkModel a SimulationModel, na jejich základě vytváří instance tříd EndNode, NetworkNode, ServerNode a Link, vytváří instance třídy Model, které předá čas běhu simulace, plánuje uživatelem vytvořené události do simulačního kalendáře.
Pro koncové uzly (EndNode), které mají nastaveno “komunikuj náhodně”, vytváří náhodné události (náhodně zvolí počet událostí, náhodně vybere čas, náhodně vybere server, náhodně nastaví velikost dat). Pro spoje (Link) náhodně vytváří výpadky – přepnutí ze stavu Active do stavu Passive a naopak – plánuje stav TOGGLE (náhodně zvolí počet, náhodně zvolí čas, vygeneruje náhodně číslo mezi 0.0 a 1.0 a je-li menší než pravděpodobnost změny stavu spoje, vytvoří událost v kalendáři)
Všechny instance Link se naplánují na RECEIVE v čase 0, všechny instance NetworkNode se naplánují na UPDATE_TIMER v čase 0 a zároveň pošlou Request všem okolním uzlům.
Po inicializaci se spustí vlastní simulace přes simulační jádro ve třídě Model.
Po skončení simulace se naplní ResultModel získanými výsledky – projde se cyklem přes všechny Nody a vloží se získané výsledky do ResultModelu, stejně se projdou všechny Linky a nakonec packety z uživatelem definovaných událostí, pro zobrazení jejich trasy.
SimulationController má hashovací tabulku pro mapování jména Node na jeho instanci, dále pole Node, pole ServerNode, LSS z EndNodů, které komunikují náhodně, LSS z NetworkNodů, pole Linků a pole jmen Nodů. Dále udržuje odkazy na jednotlivé modely a počítadla jednotlivých typů uzlů.
## Model
Třídy NetworkModel, LinkRecord, NodeRecord, EndpointNodeRecord, EndNodeRecord, NetworkNodeRecord; SimulationModel, ResultModel, EndNodeResult, ServerNodeResult, NetworkNodeResult, LinkResult
### NetworkModel
NetworkModel udržuje informaci o síti – jednotlivé uzly a jejich typy a vlastnosti. Používá k tomu pomocných tříd se záznamy. Informace o uzlech jsou sdruženy do hashovací tabulky, která mapuje jména jednotlivých uzlů na jejich záznam. Stejným způsobem jsou sdruženy informace o spojích. Samotný NetworkModel pak má metody typů “getter” a “setter”, pomocí kterých lze k uloženým informacím přistupovat.
### SimulationModel
SimulationModel udržuje informace relevantní pro simulaci – čas běhu simulace, maximální velikost hop counteru, seznam koncových uzlů, kteří komunikují náhodně v Hashset a LSS z uživatelem předdefinovaných událostí a zda chceme sledovat trasy náhodných packetů.
Uživatelem předdefinovaná událost má podobu čtveříce <jméno uzlu, jméno uzlu, čas, velikost>
SimulationModel umožňuje naplánovat událost, nastavit node pro náhodnou komunikaci a naopak toto nastavení zrušit, umožňuje zjistit, zda uzel komunikuje náhodně a umí vrátit LSS událostí.
Pro náhodně komunikující uzly zde nezjišťujeme, zda jsou to koncové uzly. O toto se stará SimulationController.
### ResultModel
ResultModel udržuje výsledky simulace. K jednotlivým výsledkům se přistupuje podle jména daného elementu. ResultModel má 4 hashovací tabulky, které mapují jméno na strukturu uchovávající vlastní výsledky a 4 pole jmen elementů, vždy dělené podle typů uzlů a pro link. Dále pole tras packetů. Má metody SetNewEndNodeResult, SetNewServerNodeResult, SetNewNetworkNodeResult, SetNewLinkResult a SetPacketTrace, které berou jednotlivé sledované parametry a uchovávají je ve své vnitřní reprezentaci. Dále má k dispozici “Gettery”, které umožňují vrátit výsledek podle typu a jména konkrétního elementu. V neposlední řadě, grafické rozhraní přineslo potřebu mít 4 metody pro odebrání výsledku elementu podle typu a jména.
## XMLIO
Třídy Loader, Storer, XMLIO
### Loader
Loader načítá model – XML “skript” ze souboru, provádí jeho validaci a následně jej parsuje a skrze metody LoadNM a LoadSM produkuje instance NetworkModel a SimulationModel. K parsování a validaci XML je použita knihovna (System.Xml). Používá se technologie DOM.
LoadNM má cyklus přes potomky elementu nodes, kde podle typu XML elementu vytvoří uzel příslušného typu v NetworkModelu. Další cyklus jde přes potomky elementu links, kde provede validace, které nejsou zahrnuty v rámci XML schema, zejména rozsah hodnot pro toggle_probability a verifikace default_route (link označený jako default_route musí být k danému network připojen a dva network spojené linkem nesmí mít oba tento jako default)
LoadSM načte atributy elementu simulation a dále má cyklus přes potomky elementu events, kde ověří hodnoty atributů a vloží event do SimulationModelu. Nakonec projde záznamy vytvořené LoadNM o tom, které koncové uzly komunikují náhodně a tyto informace vloží do SimulationModelu. V XML modelu je označení koncového uzlu za náhodně komunikujícího logičtější při jeho definici, naopak v modelech v rámci programu se NetworkModel stará o topologii sítě a SimulationModel o parametry a události simulace. Proto při parsování uzlů v LoadNM se poznamená, které koncové uzly jsou náhodně komunikující a v LoadSM se jen tyto zapíší do SimulationModelu.
Loader má v sobě jako konstatní string uloženo XML Schema, na základě kterého byl psán parser. Při změně schématu je většinou nutné pozměnit i načítání dat. Naopak ponechání schématu v externím souborům může vést k chybám, kdy se nesprávně zvaliduje vstupní soubor a následně se bude Loader pokoušet číst data v očekávání korektního vstupu.
### Storer
Storer ukládá výsledky a v GUI vytvořený či modifikovaný model do XML souborů. Opět se používá knihovna System.XML a technologie DOM.
Metoda StoreRM jde přes typy a jména jednotlivých elementů simulace a vytváří příslušné XML elementy s údaji z ResultModelu. Následně parsuje trasy packetů, které se předávají skrz ResultModel.
Grafické rozhraní přineslo potřebu přidat možnost uložit vytvořený či modifikovaný model do souboru. O to se stará metoda StoreModel, která ve třech po sobě jdoucích cyklech – přes uzly, přes spoje a přes události transformuje data z modelů do XML elementů.
### XMLIO - CLI Controller
Třída XMLIO je vstupní bod pro práci v konzolovém rozhraní bez GUI. Dostane jména vstupního a výstupního souboru, vytvoří Loader a načte modely, vytvoří SimulationController, kterému předá modely a spustí jej. Následně si od něj, po dokončení simulace, vyzvedne naplněný ResultModel. Vytvoří se Storer a ResultModel se uloží do výstupního souboru. XMLIO vyžaduje existenci vstupního souboru a neexistenci výstupního souboru, jinak skončí s chybou.
## GUI
Třídy: MainWindow,.EndNodeWidget, EndNodeParamWidget, EndNodeResultWidget, EndNodeEventsWidget,LinkWidget, LinkParamWidget, LinkResultWidget,NetworkNodeWidget, NetworkNodeParamWidget, NetworkNodeResultWidget,ServerNodeWidget, ServerNodeParamWidget, ServerNodeResultWidget,AboutDialog, NewEventDialog, NewLinkDialog, NewNodeDialog, SimulationParametersDialog,PacketTraceWidget
### Hlavní obrazovka - MainWindow
Třída MainWindow je ovladač událostí hlavního okna. V konstruktoru se inicializují elementy treeview pro zobrazení seznamů uzlů a spojů. Další metody obsluhují události kliknutí na některou položku horního menu nebo tlačítko delete pro některý element. Dvě metody slouží k reakci na změnu kurzoru v seznamu uzlů resp. spojů a načtení příslušného widgetu. Metody loadNodesBox a loadLinksBox načítají data do setnamu uzlů resp. spojů. Metody NodeNameChanged a LinkNameChanged slouží pro widgety k výzvě k aktualizaci po změně jména elementu, popř. připojených uzlů spoje.
### Koncový uzel – EndNodeWidget
EndNodeWidget se skládá ze tří widgetů: EndNodeParamWidget, EndNodeEventsWidget a EndNodeResultWidget. Sám EndNodeWidget poskytuje přístup k instancím podwidgetů.
EndNodeParamWidget zobrazuje parametry EndNode. Data se načítají metodou LoadParams, kde se předá odkaz na modely a jméno požadovaného koncového uzlu. Metoda načte data z modelů do příslušných polí. Po kliknutí na tlačítko Change se aktivuje příslušná metoda, která načte do modelu aktuální data z polí. Zvláštní pozornost je věnována změně jména, které musí zachovat kompatibilitu s požadavky kladenými v XML Schématu modelu a takže svojí unicitu.
EndNodeEventsWidget zobrazuje naplánované události daného EndNode ve formě tabulky s údaji komu, kdy a kolik dat posílá. Data se načítají metodou LoadParams, obdobně jako v EndNodeParamWidgetu. Kliknutím na Add se zobrazí dialogové okno NewEventDialog, který se následně pokusí událost vložit do SimulationModelu. Při změně kurzoru v okně se poznamenává aktuálně vybraná událost. Při kliknutí na Delete se prohledá seznam událostí a příslušná událost se odstraní.
EndNodeResultWidget zobrazuje výsledky EndNode. Metoda LoadParams se pokouší načíst výsledky z ResultModelu. Metoda InitLabels přepíše textové položky na „N/A“
### Server – ServerNodeWidget
ServerNodeWidget se skládá ze dvou widgetů: ServerNodeParamWidget a ServerNodeResultWidget. Sám ServerNodeWidget poskytuje přístup k instancím podwidgetů.
ServerNodeParamWidget zobrazuje parametry ServerNode. Data se načítají metodou LoadParams, kde se předá odkaz na modely a jméno požadovaného serveru. Metoda načte data z modelů do příslušných polí. Po kliknutí na tlačítko Change se aktivuje příslušná metoda, která načte do modelu aktuální data z polí. Zvláštní pozornost je věnována změně jména, které musí zachovat kompatibilitu s požadavky kladenými v XML Schématu modelu a takže svojí unicitu.
ServerNodeResultWidget zobrazuje výsledky ServerNode. Metoda LoadParams se pokouší načíst výsledky z ResultModelu. Metoda InitLabels přepíše textové položky na „N/A“
### Síťový prvek – NetworkNodeWidget
NetworkNodeWidget se skládá ze dvou widgetů: NetworkNodeParamWidget a NetworkNodeResultWidget. Sám NetworkNodeWidget poskytuje přístup k instancím podwidgetů.
NetworkNodeParamWidget zobrazuje parametry NetworkNode. Data se načítají metodou LoadParams, kde se předá odkaz na modely a jméno požadovaného serveru. Metoda načte data z modelů do příslušných polí. Odlišnost oproti EndNodeWidget a ServerNodeWidget je způsob zobrazování Linků a možnost změny default route. Po kliknutí na tlačítko Change se aktivuje příslušná metoda, která načte do modelu aktuální data z polí. Zvláštní pozornost je věnována změně jména, které musí zachovat kompatibilitu s požadavky kladenými v XML Schématu modelu a takže svojí unicitu.
NetworkNodeResultWidget zobrazuje výsledky NetworkNode. V konstruktoru se inicializuje NodeView pro zobrazení využití spojů. Metoda LoadParams se pokouší načíst výsledky z ResultModelu. Metoda InitLabels přepíše textové položky na „N/A
### Spoj – LinkWidget
LinkWidget se skládá ze dvou widgetů: LinkParamWidget a LinkResultWidget. Sám LinkWidget poskytuje přístup k instancím podwidgetů.
LinkParamWidget zobrazuje parametry spoje. Data se načítají metodou LoadParams, kde se předá odkaz na modely a jméno požadovaného spoje. Metoda načte data z modelů do příslušných polí a také vygeneruje seznamy uzlů pro možnost změny v comboboxu. Po kliknutí na tlačítko Change se zkoumá, zda je změna proveditelná v kontextu omezení kladených v NetworkModelu na počty spojů u jednotlivých typů uzlů, tak na požadavky na jména kladenými v XML Schématu modelu.
NetworkNodeResultWidget zobrazuje výsledky NetworkNode. Metoda LoadParams se pokouší načíst výsledky z ResultModelu. Metoda InitLabels přepíše textové položky na „N/A“
### Trasy packetů – PacketTraceWidget
PacketTraceWidget zobrazuje trasy packetů, zadaných uživatelem jako eventy, popřípadě – pokud jsme zvolili trasovat náhodné packety – i trasy náhodně generovaných packetů, ve formě „stromu“ - uživatel vidí zadané události a může je rozbalit pro zobrazení vlastní trasy. Data se načítají metodou Load, která bere jako parametr ResultModel. Metodou Clear se výpis vyčistí, např. před spuštěním nového běhu simulace.
### Dialogy
NewEventDialog se užije pro vytvoření nové předdefinované události. Kliknutím na OK se pokouší vložit událost do SimulationModelu.
NewLinkDialog se užije pro vložení nového spoje. Narozdíl od vkládání nového uzlu, při vkládání spoje je potřeba vyplnit všechny parametry – důvod je, že Link musí mít definovány oba uzly které spojuje, tedy zadání pouze jména není postačující. Kliknutím na OK se pokouší nastavit spojení v NetworkModelu.
NewNodeDialog se užije pro vložení uzlu. V konstruktoru se vybere typ uzlu. Zároveň MainWindow udržuje počítadlo pro adresy (bez zohlednění mazání uzlů) a tak, je-li nově vkládaný uzel koncový nebo server, je mu nastavena adresa, která je s velkou pravděpodobností odlišná od ostatních a uživatel tak pravděpodobně nebude muset toto nastavení měnit. Možnost změny mu ovšem zůstává.
SimulationParametersDialog se užije pro nastavení parametrů simulace: max hop, doba běhu a zda trasovat náhodné packety.
AboutDialog zobrazuje informace o aplikaci
Dále se místy generují MessageDialogy pro informování uživatele o chybě nebo dotazu před smazáním elementu či přepsáním souboru. V MainWindow se taktéž generují FileChooserDialogy pro výběr souboru.
## Třída Program
Třída Program je entry point aplikace. V metodě Main se konfiguruje Logger – buď ze souboru log4net.xml v kořeni aplikace nebo z implicitní konfigurace.
Dále se načtou parametry příkazové řádky. Spuštěním bez parametrů se načte grafické rozhraní. Spuštěním s parametry „xmlio <vstup> <výstup>“ se spustí XMLIO – program se bude snažit načíst model provést simulaci a uložit výsledek, vše v rozhraní příkazové řádky.
# Alternativní programová řešení
Uvažovalo se o možnosti implementovat model detailněji, na bázi OSI modelu nebo TCP/IP. Tato možnost však byla zavržena pro vysokou časovou náročnost.
Způsob získávání výsledků ze simulace byl zpětně shledán v nesouladu s DRY (Don't repeat yourself) principem, jelikož jednotlivé objekty si udržují provozní statistiky v rámci vnitřních parametrů, které jsou po skončení simulace Controllerem překopírovány do ResultModelu. Přidání sledovaného parametru znamená změnu ve vlastním objektu, SimulationControlleru, ResultModelu a příslušných částech GUI a XMLIO. Byla zvažována možnost zavedení datových struktur uchovávajících výsledky dle typu objektu a předávání pouze těchto, nebo změnu ukládání výsledků na dynamickou strukturu uchovávajících páry <jméno atributu, hodnota>. Toto však nebylo implementováno pro vysoké riziko zanesení kritických chyb do programu v čase těsně před plánovaným odevzdáním, jenž by ve výsledku bylo horší než-li méně elegantní postup.
# Co nebylo doděláno
V průběhu prací se uvažovalo o možnosti přidat uživatelem definované výpadky linek, jako doplněk náhodnému generátoru. Také byla zvažována možnost přidat další routovací protokoly. Bohužel na tyto funkcionality nezbyl čas a nyní by se již nemuselo stihnout je dostatečně otestovat.
Chtěl jsem také přidat lokalizaci grafického rozhraní. Program je „uvnitř“ psaný anglicky, což vzniklo celkem náhodou – nejspíše v návaznosti na studium anglickojazyčných zdrojů. Pro grafické rozhraní jsem se tohoto konceptu nadále držel. Přidat lokalizaci, např. na bázi Gettextu, se však nestihlo.
# Reprezentace vstupních dat a jejich příprava – XML I/O
hierarchie elementů
- simulation (kořenový element, právě jednou)
  - model (právě jednou, bez atributů)
    - nodes (nejvýše jednou, bez atributů)
      - server (bez omezení)
      - end (bez omezení)
      - network (bez omezení)
    - links (nejvýše jednou, bez atributů)
      - link (bez omezení)
  - events (nejvýše jednou, bez atributů)
    - event (alespoň jednou)
element simulation
Jméno atributu	Hodnota	Povinný	Popis
time_run	Nezaporne cele cislo	ANO	Doba běhu simulace
max_hop	Kladne cele cislo	NE / default: 30	RFC 1058 (Routing information protocol) / Přes kolik uzlů nejvýše může packet cestovat než bude zahozen.
trace_random	true / false	NE / default: false	Chceme trasovat náhodné události?
version	0.08	ANO	Fixní parametr pro odlišení jednotlivých modifikací schématu
xmlns	http://ms.mff.cuni.cz/~mansuroa/netsimul/model/v0	ANO
xmlns:xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance	ANO
xsi:schemaLocation	ttp://ms.mff.cuni.cz/~mansuroa/netsimul/model/v0 model.xsd	ANO	Umístění XML schématu

Příklad:
<simulation time_run="5" max_hop=”15” trace_random=“true“ version="0.08" xmlns="http://ms.mff.cuni.cz/~mansuroa/netsimul/model/v0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ms.mff.cuni.cz/~mansuroa/netsimul/model/v0 model.xsd">

element server
Jméno atributu	Hodnota	Povinný	Popis
name	Neprázdný String bez: LF, CR, tabulátorů, mezer na začátku nebo na konci řetězce, více mezer za sebou / unikátní pro všechny podelementy elementu nodes	ANO	Jméno serveru
address	nezáporné celé číslo	ANO	Síťová adresa serveru

Příklad:	<server name="s1" address="1"/>
element end
Jméno atributu	Hodnota	Povinný	Popis
name	Neprázdný String bez: LF, CR, tabulátorů, mezer na začátku nebo na konci řetězce, více mezer za sebou / unikátní pro všechny podelementy elementu nodes	ANO	Jméno koncového uzlu
address	nezáporné celé číslo	ANO	Síťová adresa koncového uzlu
mps	nezáporné celé číslo	NE	Maximální velikost vygenerovaného packetu
randomTalk	true / false	NE / default: false	Komunikuje náhodně?

Příklad: <end name="e1" address="2" mps="5" randomTalk="true" />
element event
Jméno atributu	Hodnota	Povinný	Popis
who	Jméno existujícího koncového uzlu	ANO	Odesílatel packetu
when	Nezáporné celé číslo	ANO	Čas vygenerování packetu
where	Jméno existujícího serveru	ANO	Příjemce packetu
size	Nezáporné desetinné číslo	NE / default: 1	Velikost packetu

Příklad: <event who=”e1” when=”1” where=”sn1” size=”5” />
element network
Jméno atributu	Hodnota	Povinný	Popis
name	Neprázdný String bez: LF, CR, tabulátorů, mezer na začátku nebo na konci řetězce, více mezer za sebou / unikátní pro všechny podelementy elementu nodes	ANO	Jméno síťového prvku
default	Hodnota atributu name existujícího elementu link	ANO	Výchozí brána. Síťový prvek bude tímto spojem směrovat packety, pro které nezná jinou trasu. / Jméno existujícího linku, který je připojen k tomuto síťovému prvku. Pokud je druhý prvek linku také síťový prvek, nesmí mít jako default stejny link.
update	Kladné celé číslo	NE / default: 3	Hodnota časovače UPDATE (RFC 1058)
expiry	Kladné celé číslo	NE / default: 3	Hodnota časovače EXPIRY (RFC 1058)
flush	Kladné celé číslo, větší než hodnota expiry	NE / default: 6	Hodnota časovače FLUSH. Pokud bude nastaveno expiry na vyšší než 6 a nebude nastaven flush, při načítání se flush nastaví na expiry+1 (RFC 1058)

Příklad: <network name="n1" default=”l1” />

element link
Jmeno atributu	Hodnota	Povinny	Popis
name	Neprázdný String bez: LF, CR, tabulátorů, mezer na začátku nebo na konci řetězce, více mezer za sebou / unikátní pro elementy link	ANO	Jméno spoje
node1	Hodnota atributu name některého existujícího podelementu elementu nodes	ANO	Spojované uzly (na pořadí nezáleží) / Server a koncový uzel může být spojen nejvýše s jednim dalším uzlem. Síťový prvek nemá omezení na počet spojů.
node2
capacity	Nezáporné celé číslo	ANO	Kolik jednotek dat dopraví spoj za jednotku času
toggle_probability	Desetinné číslo v rozsahu 0.0 az 1.0 vcetne	ANO	Pravděpodobnost, že dojde k výpadku/obnovení spoje

Priklad: <link name="l1" node1="s1" node2="n1" capacity="5" toggle_probability="0.0" />
Příklad vstupu
<simulation time_run="5" version="0.08" xmlns="http://ms.mff.cuni.cz/~mansuroa/netsimul/model/v0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ms.mff.cuni.cz/~mansuroa/netsimul/model/v0 model.xsd">
<model>
<nodes>
<server name="s1" address="1"/>
<end name="e1" address="2" mps="5" randomTalk="true" />
<network name="n1" default=”l1” />
</nodes>
<links>
<link name="l1" node1="s1" node2="n1" capacity="5" toggle_probability="0.0" />
<link name="l2" node1="e1" node2="n1" capacity="10" toggle_probability="0.0" />
</links>
</model>
<events>
<event who=”e1” when=”1” where=”s1” size=”3” />
</events>
</simulation>
# Výstup simulace a jeho interpretace – XML I/O
hierarchie elementů
- simulation (atribut version=”0.07”)
  - result (bez atributů)
    - endNodes (bez atributů)
      - endNode
    - serverNodes (bez atributů)
      - serverNode
    - networkNodes (bez atributů)
      - networkNode
        - linkUsage
    - links (bez atributů)
      - link
    - packetTraces (bez atributů)
      - packet (bez atributů)
        - step
element endNode
Jméno atributu	Typ	Popis
name	String	Jméno koncového uzlu
address	Nezáporné celé číslo	Síťová adresa koncového uzlu
packetsSent	Nezáporné celé číslo	Počet odeslaných packetů
packetsReceived	Nezáporné celé číslo	Počet přijatých packetů
packetsMisrouted	Nezáporné celé číslo	Počet přijatých packetů určených jinému uzlu
percentTimeIdle	Desetinné číslo	Kolik procent času uzel nic nedělal
averageWaitTime	Desetinné číslo	Pruměrná doba nicnedělání
averagePacketSize	Desetinné číslo	Průměrný počet jednotek dat na odeslany packet

element serverNode
Jméno atributu	Typ	Popis
name	String	Jméno serveru
address	Nezáporné celé číslo	Síťová adresa serveru
packetsProcessed	Nezáporné celé číslo	Počet zpracovaných packetů
packetsMisrouted	Nezáporné celé číslo	Počet přijatých packetů určených jinému uzlu
timeWaited	Nezáporné celé číslo	Kolik času uzel nic nedělal
percentTimeIdle	Desetinné číslo	Kolik procent času uzel nic nedělal
averageWaitTime	Desetinné číslo	Průměrná doba nicnedělání

element networkNode
Jméno atributu	Typ	Popis
name	String	Jméno síťového prvku
packetsProcessed	Nezáporné celé číslo	Počet zpracovaných packetů
timeWaited	Nezáporné celé číslo	Kolik času uzel nic nedělal
percentTimeIdle	Desetinné číslo	Kolik procent času uzel nic nedělal
averageWaitTime	Desetinné číslo	Průměrná doba nicnedělání
packetsDropped	Nezáporné celé číslo	Počet zahozených packetů
percentPacketsDropped	Desetinné číslo	Počet procent zahozených packetů
routingPacketsSent	Nezáporné celé číslo	Odeslaných směrovacích packetů
routingPacketsReceived	Nezáporné celé číslo	Přijatých směrovacích packetů
percentProcessedRoutingPackets	Desetinné číslo	Procento zpracovaných směrovacích packetů
dataProcessed	Desetinné číslo	Objem zpracovaných dat bez směrovacích packetů
dataProcessedPerTic	Desetinné číslo	Průměrný objem zpracovaných dat za jednotku času bez směrovacích packetů

element step
Jméno atributu	Typ	Popis
name	String	Jméno uzlu
time	Nezáporné celé číslo	Čas, kdy packet prošel uvedeným uzlem

element linkUsage
Jméno atributu	Typ	Popis
name	String	Jméno spoje
packetsSent	Nezáporné celé číslo	Počet packetů odeslaných daným spojem
percentPacketsSent	Desetinné číslo	Procento packetů odeslaných daným spojem
rankPacketsSent	Kladné číslo	Pořadí spoje podle využití daným síťovým uzlem
dataSent	Nezáporné celé číslo	Objem dat odeslaných daným spojem
percentDataSent	Desetinné číslo	Procent dat odeslaných daným spojem
rankDataSent	Kladné číslo	Pořadí spoje podle využití daným síťovým uzlem

Zaznamenaná data nezahrnují směrovací packety.

element link
Jméno atributu	Typ	Popis
name	String	Jméno spoje
packetsCarried	Nezáporné celé číslo	Počet přenesených packetů
activeTime	Nezáporné celé číslo	Kolik času nebyl výpadek
passiveTime	Nezáporné celé číslo	Kolik času byl výpadek
percentTimeIdle	Desetinné číslo	Kolik procent času byl výpadek
dataCarried	Desetinné číslo	Počet přenesených jednotek dat
dataPerTic	Desetinné číslo	Průměrný počet přenesených jednotek dat za jednotku času simulace
usage	Desetinné číslo	Procento využití kapacity spoje
dataSent	Desetinné číslo	Kolik jednotek dat přenesl
dataLost	Desetinné číslo	Kolik jednotek dat ztratil
percentDataLost	Desetinné číslo	Kolik procent dat ztratil
percentDataDelivered	Desetinné číslo	Kolik procent dat doručil
percentLostInCarry	Desetinné číslo	Kolik procent dat ztratil v důsledku odeslání v době výpadku

# Grafické rozhraní – návod pro uživatele
# Pro práci s grafickým rozhraním je nutné mít k dispozici model. Menu File v horní liště obsahuje položky Load Model a New Model. Load Model slouží k načtení předpřipraveného modelu z XML souboru. New Model slouží k vytvoření nového, prázdného modelu.
# Když je model k dispozici, lze do něj přidávat uzly a spoje skrz položky menu Model v horní liště. Add end node přidá koncový uzel, Add server node přidá server, Add network node přidá router. Pro uzly se zadává jen jméno, zbytek parametrů se nastavuje později. Jméno musí splňovat požadavky na atribut name pro podelelementy elementu nodes v XMLIO. Spoj se přidá pomocí Add link. Oproti uzlům se zde však rovnou vyplňují všechny parametry spoje, jelikož je potřeba vždy spojovat existující uzly.
# Kliknutím na příslušnou položku v seznamu Nodes resp. Links se v centrální části okna zobrazí parametry a výsledky daného uzlu či spoje a pro koncový uzel (END) také seznam jeho předdefinovaných událostí. Pro změnu parametrů je vždy nutné kliknout na tlačítko Change. Ve spodní části okna je také tlačítko pro odstranění daného uzlu či spoje.
# Parametry simulace se upraví kliknutím na Parameters v menu Simulation v horní liště. Zobrazí se dialogové okno, kde lze měnit parametry. Simulace se spustí kliknutím na Run v menu Simulation v horní liště.
# Po proběhnutí simulace se výsledky trasovaných packetů zobrazí v seznamu Packet traces. Trasy jsou implicitně srolovány pod hlavičkou uvádějící zdroj, cíl a čas odeslání, po rozkliknutí se zobrazí seznam jmen uzlů a čas, kdy byl volán ProcessEvent s daným packetem.
# Získané výsledky lze uložit skrz menu File→Save Results As. Modifikovaný model lze uložit skrz File→Save Model As.
# Kompilace
Pro kompilaci je potřeba mono – runtime a knihovny. Na distribucích založených na Debianu se osvědčil balíček mono-complete. Kompiluje se pomocí: xbuild NetTrafficSimulator.csproj
# Obsah
- Zadání	… 1
- Zvolené algoritmy a datové struktury … 1
- Program … 2
  - Simulace … 2
  - Model … 7
  - XMLIO … 8
  - GUI … 9
  - Třída Program … 11
- Alternativní programová řešení … 11
- Co nebylo doděláno … 11
- Reprezentace vstupních dat a jejich příprava – XML I/O … 12
- Výstup simulace a jeho reprezentace – XML I/O … 16
- Grafické rozhraní – návod pro uživatele … 19
- Kompilace … 19

Alex Mansurov, 2014